Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA

Zawarta w dniu ............... r., w Tryńczy pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o.

37-204 Tryńcza 118,

NIP 794 182 16 90, REGON 363363282,

reprezentowanym przez: Magdalena Kotulska – Prezes Zarządu,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a,

…......................................................................

…......................................................................

…......................................................................

reprezentowanym przez: …..................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia …............ r. pn.: „Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.”,

następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na zasadach określonych w treści ww. zapytania ofertowego.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- zakup urządzenia,

- dostawę urządzenia na teren siedziby Zamawiającego,

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego urządzenia,

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji, tj. dostarczenie wraz z przedmiotem umowy wszelkich niezbędnych instrukcji, deklaracji zgodności lub atestów.

§2

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …................ netto plus aktualnie obowiązujący podatek VAT.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ….. dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Warunkiem wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru podpisany bez uwag przez każdą ze stron.

§4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie na okres …... miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.

§5

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 2 ust. 2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w umowie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych strat.

§8

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy jest P. Jacek Czop.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za współpracę jest P. …..................

§9

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o., spełniający niżej wymienione wymagania:

- CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- urządzenie zabudowane na przyczepie samochodowej – jednoosiowej

- silnik spalinowy o mocy min. 35 KM z rozrusznikiem elektrycznym

- UKŁAD CIŚNIENIOWY

- pompa ciśnieniowa osiągająca parametry 150 bar przy wydajności 75 l/min.

- pompa 3 tłokowa z tłokami ceramicznymi, regulatorem ciśnienia, manometrem

- system zapobiegający pracy na sucho

- pompa zabezpieczona filtrem przed przedostawaniem się zanieczyszczeń ze zbiornika

- system do wydmuchiwania wody z układu wodnego

- system przeciw zamarzaniu wody

- wąż na bębnie o napędzie hydraulicznym – długość 80 m, bęben uchylny o kąt 90O

- dodatkowy bęben z wężem do zasilania – długość 50 m

- STEROWANIE URZĄDZENIEM

- panel sterujący wyposażony minimum w: wyłącznik bezpieczeństwa, start/stop silnika, start/stop pompy ciśnieniowej, regulacja obrotów silnika, regulacja ciśnienia

- ZBIORNIK NA WODĘ

- zbiornik wodny o pojemności 400 l wykonany z tworzywa sztucznego wyposażony w przelew nadmiaru wody

- MINIMALNE WYPOSAŻENIE

- głowica standardowa z otworem do przodu

- głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa)

- głowica czyszcząca stożkowa Quattro 1/2, 4 strumienie do przodu

- głowica czyszcząca DC 60

- głowica czyszcząca PN 60

- głowica KK 60

- głowica obrotowa HRH 40

- inżektor wysysający 1/2''x7,5m

- pistolet wysokociśnieniowy z lancą i dyszą

- teleskopowa lanca, długość min. 6 m z dyszą i głowicą obrotową (do mycia studzienek i przepompowni)

- wąż ciśnieniowy NW 13, dł. min. 20 m z końcówkami 1/2'' do przedłużania

- rolka prowadząca wąż ciśnieniowy na studzienkę

- rolka prowadząca wąż ciśnieniowy do kinety w studzience

- kula do zamocowania na belce do ciągnika do zaczepu kulowego

- licznik motogodzin

- lampa oświetlająca miejsce pracy (szperacz)

- lampa ostrzegawcza (kogut)

- OKRES GWARANCJI I WARUNKI SERWISU

- gwarancja: min. 24 miesiące

- serwis: w odległości maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego, tj. Tryńcza 118

- DOSTAWA I SZKOLENIE

- cena uwzględniać powinna koszty zakupu, dostawy na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., tj. Tryńcza 118, szkolenie z obsługi urządzenia oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, tj. dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia wszelkich niezbędnych instrukcji, deklaracji zgodności lub atestów.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

- przelew min. 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury VAT